АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» июня 2013 г.                                                 № 38                               х. Солонцовский

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории   Солонцовского сельского поселения »

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования «Солонцовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Солонцовского сельского поселения (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Солонцовского   сельского  поселения.

Глава  Солонцовского

сельского поселения                                           А. В. Елисеев.

Приложение № 1 к постановлению

Главы Солонцовского сельского поселения

от «10» июня 2013 г. № 38

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Солонцовского сельского поселения

Верхнедонского района Ростовской области

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Солонцовского сельского поселения  водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Солонцовского сельского поселения ;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1 Территория Солонцовского сельского поселения располагается в восточной части Верхнедонского района.

Согласно Областному закону Ростовской области от 27.12.2004 г. «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Верхнедонской район» и муниципальных образований в его составе» общая площадь Солонцовского сельского поселения составляет – 436  кв. км. На его территории проживает 940 человек.

Территория поселения граничит:

    - на юге – с Мещеряковским сельским поселением и Шолоховским районом;

    - на востоке – с Шолоховским районом;

    - на севере –  с Нижнебыковским, Казанским и Шумилинским сельскими поселениями;

    - на западе – с Мигулинским, Тубянским и Казанским сельскими поселениями.

Административным центром сельского поселения является х. Солонцовский с населением 263 чел.

В границах поселения также расположены: х. Дубровский – 119 чел., х. Заикинский – 324 чел., х. Базковский – 218 чел., х. Пузановский – 16 чел.

Территория сельского поселения включает в себя следующие категории земель:

- земли сельхозназначения (на указанных землях расположены кладбища);

- земли населенных пунктов;

- земли автомобильного транспорта;

- земли водного фонда;

- земли лесного фонда;

- земли запаса.

Земли промышленности и специального назначения на территории поселения отсутствуют.

Сельскохозяйственные угодья поселения представлены пашней, сенокосами, пастбищами и многолетними насаждениями.

Сельское хозяйство – основная отрасль экономики поселения. Климатические условия позволяют выращивать все основные виды сельскохозяйственных культур.

Расстояние от административного центра поселения – х. Солонцовский до районного центра - ст. Казанская – 11 км.

В настоящее время ведется работа по благоустройству поселения, происходят социальные преобразования.

3.2. Климат

По климатическому районированию территория Солонцовского сельского поселения расположена  в климатическом районе IIА и относится ко II Северо-восточной климатической зоне. Климат умеренно-континентальный с довольно жарким летом и холодной зимой. Среднегодовая температура +7,4 оС, при средней температуре самого жаркого месяца  +22,8 оС в июле и средней температуре самого холодного месяца минус 7,8 оС в январе. Абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 42 оС. Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 38 оС.

Глубина промерзания глинистых грунтов – 115 см, для песчаных – 138 см. Среднегодовое количество осадков 435 – 560 мм.

Для климата территории поселения характерны частые ветры, среднегодовая скорость ветра равна 4,0 метров – 4,5 метров в секунду. Однако, в некоторые дни скорость достигает 15 метров в секунду и более. Преобладающими ветрами являются ветры северо-западных направлений, которые в летние месяцы носят суховейный характер.

Снежный покров появляется обычно в начале декабря и сходит в конце марта. Высота снежного покрова в среднем составляет 16 сантиметров.

Наиболее характерными чертами климата является недостаточное увлажнение, жаркое лето, не очень холодная зима, кратковременный летний ливневый характер дождей.

3.3 В состав муниципального образования «Солонцовское сельское поселение» на основании Областного закона «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» №340-ЗС от 25.07.2005 г. входят пять населенных пунктов:

- хутор Солонцовский (центр);

- хутор Заикинский;

- хутор Базковский;

- хутор Пузановский;

- хутор Дубровский.

Общая численность населения на 01.01.2013 года составила 940 человек, в том числе: х. Солонцовский - 263 чел., х. Заикинский - 324 чел., х. Базковский – 218 чел., х. Пузановский – 16 чел. и х. Дубровский – 119 чел.

Административный центр муниципального образования сформирован в северной части поселения и южной границей примыкает к водоохраной зоне р. Песковатка. Юго-западнее административного центра располагаются х. Заикинский, х. Базковский, х. Пузановский.

Близость береговой полосы реки Дон и наличие природных достопримечательностей (пойменных озер) являются предпосылками для развития туристско-рекреационного потенциала поселения.

В соответствии с Техническим заданием в Солонцовском сельском поселении определены четыре населенных пункта, имеющих перспективы развития и изменения функциональных зон, на которые разрабатываются генеральные планы – х. Солонцовский, х. Заикинский, х. Базковский, х. Пузановский.

3.4.   Существующее функциональное использование территории населенных пунктов  Солонцовского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения  входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	зона сельскохозяйственного использования;

. рекреационная зона

•	иные территориальные зоны

Структура земель в границах Солонцовского сельского поселения

на 01.01.2013 г.

Т а б л и ц а   № 1

| № п/п | Наименование | Общая площадь, га | Структура, % | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с/х угодья, га | из них пашня, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель: | 41 440 | 100,0 | 10 863 | 7 470 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1. | Земли с/х назначения: | 10 743,8 | 25,9 | 9 549 | 7 322 |
| 1.1. | Сельскохозяйственные предприятия, из них: | 6 666 | х | 5 891 | 5 065 |
|  | ( СПК «Орехово» | 2 419 | х | 2 039 | 1 723 |
|  | ( СПК «Дубровский» | 1 593 | х | 1 198 | 1 051 |
|  | ( СПК «Дон-Агро» | 2 654 | х | 2 654 | 2 291 |
| 1.2. | КХ «Бурьяново» | 37,2 | х | 37,2 | 31,8 |
| 1.3. | Крестьянские (фермерские) хозяйства (физ. лица), из них: | 150 | х | 150 | 150 |
|  | ( ИП Шикун С. И. | 24 | х | 24 | 24 |
|  | ( ИП Шурупов | 126 | х | 126 | 126 |
| 1.4. | Граждане собственники земельных участков | 140,1 | х | 140,1 | 130,7 |
| 1.5. | Прочие с/х производители | 3 750,5 | х | 3330,7 | 1944,5 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 639,2 | 1,5 | 107 | 56 |
| 3. | Земли автомобильного транспорта | 49 | 0,1 | - | - |
| 4. | Земли водного фонда | 498 | 1,2 | 74 | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 29 350 | 70,8 | 1 133 | 92 |
| 6. | Земли запаса | 160 | 0,5 | - | - |

3.5. Жилой фонд.

В Солонцовском сельском поселении жилой фонд в пяти населенных пунктах (375 подворий) представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками в том числе 26 одноэтажных многоквартирных домов блокированной застройки

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Солонцовского сельского поселения приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | Усадебная застройка: х. Солонцовский- 102 х Заикинский- 123 х. Базковский- 84 х. Пузановский- 11 х. Дубровский- 55 | З75 | 22513 | 100 |
| 2 | Из них блокированная застройка | 26 | 2689 | 11,9 |
| Из них дачные дома (усадебная застройка) в х. Пузановский (без постоянного проживания людей) | 5 | 375 | 1.7 |

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Солонцовского сельского поселения  сформирован в х. Солонцовский

В остальных населенных пунктах сельского поселения  сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь МБУК- «Солонцовский СДК», МБУК- «Солонцовская СБ»,  Базковским и Дубровским сельскими домами культуры.

В х. Солонцовский, Базковский, Дубровский имеются фельдшерско - акушерские пункты (ФАП).

Объекты жизнеобеспечения : котельные учреждений, насосные станции.

Таблица 3.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Солонцовский | х. Дубровский | х. Пузановский | х. Базковский | х. Заикинский | Всего |
|  | Численность населения (чел.) на 01.01.2013, в т. ч.: | 263 | 119 | 16 | 218 | 324 | 940 |
|  | работающих | 89 | 29 | 2 | 61 | 108 | 289 |
|  | пенсионеров | 63 | 52 | 9 | 62 | 72 | 258 |
|  | учащихся | 34 | 20 | 1 | 32 | 42 | 129 |
|  | дошкольного возраста | 21 | 4 | 1 | 13 | 19 | 58 |
|  | женщин | 137 | 61 | 10 | 103 | 158 | 469 |
|  | мужчин | 126 | 58 | 6 | 115 | 166 | 471 |
|  | Численность избирателей (чел.) | 213 | 98 | 14 | 151 | 230 | 706 |
|  | Расстояние до административного центра поселения, км | 0 | 7 | 4 | 7 | 12 |  |
|  | Протяженность уличных автодорог с твердым покрытием, км | 2,388км. | 3,013км | нет | 1,17км | 3,45км | 10,021км |
|  | Количество частных подворий | 126 | 73 | 14 | 85 | 127 | 425 |
|  | Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 115 | 67 | 15 | 85 | 126 | 408 |
|  | Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Количество рыбоводческих хозяйств / площадь, га | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Степень газификации, % | нет | нет | нет | 43,5 | 48 | 46,2 |
|  | Количество номеров проводной телефонной связи | 39 | 6 | 6 | 23 | 34 | 108 |
|  | Наличие операторов мобильной связи | Билайн Мегафон МТС | Билайн Мегафон МТС | Билайн Мегафон МТС | Билайн Мегафон МТС | Билайн Мегафон МТС |  |
|  | Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 14 | 12 | 3 | 12 | 14 | 55 |
|  | Медицинские учреждения: | 1 | 1 | нет | 1 | нет | 3 |
|  | больницы, (кол-во/кол-во коек) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | федьдшерско-акушерские пункты, (кол-во) | 1 | 1 | нет | 1 | нет | 3 |
|  | поликлиники, (кол-во) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | амбулатории, (кол-во) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | другие учреждения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Образовательные учреждения: | 1/18 | 1/5 | нет | 1/11 | нет | 3/34 |
|  | дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей) | 1/18 | нет | нет | нет | нет | 1/18 |
|  | школы (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная, основная, средняя полная, вечерняя сменная школа, школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) | нет | 1/5 | нет | 1/11 | нет | 2/16 |
|  | учреждения начального профессионального образования: - профессиональные училища, лицеи (кол-во/кол-во учащ.) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | учреждения среднего профессионального образования: - техникумы, колледжи (кол-во/кол-во учащ.) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | учреждения высшего профессионального образования, (кол-во/кол-во учащ.) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Учреждения культуры, (кол-во): | 2 | 1 | нет | 2 | нет | 5 |
|  | ДК | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 |
|  | клубы | нет | 1 | нет | 1 | нет | 2 |
|  | детские школы искусств | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | библиотеки | 1 | нет | нет | 1 | нет | 2 |
|  | ПКиО | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | памятники истории и культуры | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | другие объекты | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Спортивные объекты (кол-во): | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | стадионы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | спортивные залы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | физкультурно-оздоровительные комплексы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | спортивные площадки и поля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | плавательные бассейны | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | другие спортивные сооружения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Культовые учреждения (наименование) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

##### III. Промышленные предприятия

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя, телефон | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономическое состояние (стабильное, удовлетворительное, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет | нет | нет | нет | нет |

#### IV. Сельскохозяйственные организации

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя, телефон | Площадь с\х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Орехово» | х. Солонцовский, ул. Солонцовская,125 Асташов Алексей Алексеевич 33-4-49 | 2039 | Растениеводство |
| 2 | СПК «Дубровский» | х. Дубровский, ул. Дубровская, 84 Мукосеев Александр Иванович | 1187 | Растениеводство |
| 3 | ЗАО «Вешенский Рыбколхоз» | х. Базковский, ул. Базковская,108а Николаев Александр Иванович 35-4-96 | 505 | Растениеводство |

V. Прочие предприятия

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя, телефон | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Солонцовское почтовое отделение | х. Солонцовский. ул. Солонцовская, д.139 | ФГУ почта России | 3 | Почтовые услуги | удовлетворительное |
| 2 | Базковское почтовое отделение | х. Базковский ул. Базковская, д.29а | ФГУ почта России | 3 | Почтовые услуги | удовлетворительное |
| 3 | Закусочная «Для Вас» | х. Солонцовский. ул. Солонцовская, д.70а. | Диденко В.И. | 1 | торговля | удовлетворительное |
| 4 | Магазин «Каприз» №33 | х. Базковский, ул. Базковская, д.81а | Рощин В.В. | 1 | торговля | удовлетворительное |
| 5 | Торговый павильон «Виктория» | х. Заикинский, ул. Заикинская, д.37а | Диденко В.И. | 1 | торговля | удовлетворительное |
| 6 | Магазин «Теремок» | х. Заикинский, ул. Заикинская, д.108 б | Топольсков С.А. | 2 | торговля | удовлетворительное |
| 7 | Торговый павильон «Надежда» | х. Солонцовский ул. Солонцовская, д.138. | Андреев Ю.П. | 1 | торговля | удовлетворительное |
| 8 | Магазин ООО «Донское» | Х. Дубровский ул. Дубровская 81 | Киреева Е.В. | 1 | торговля | удовлетворительное |

Учреждений жилищно – коммунального хозяйства на территории Солонцовского сельского поселения нет.

Таблица 4

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | Х. Солонцовский | 102 | 9 |  | 80 | 9 |  | нет | нет | нет | 262 |
| 2 | Х. Заикинский | 123 | 15 |  | 120 | 15 |  | - | - | - | 321 |
| 3 | Х. Базковский | 84 | 2 |  | 70 | 2 |  | - | - | - | 216 |
| 4 | Х.Пузановский | 11 | - |  | - | - |  | - | - | - | 17 |
| 5 | Х. Дубровский | 55 | - |  | - | - |  | - | - | - | 119 |
|  | ИТОГО: | 375 | 26 | 22513 |  |  | 1224 | - | - | - | 935 |
| 6 | Дачные дома в х. Пузановский (без постоянного проживания людей) | 5 | - | 375 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Сведения о количестве жителей, проживающих в многоквартирных и индивидуальных домах,  на территории Солонцовского сельского поселения на 01.01.2013 г.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление газовый котел | 401 |
| 2 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | 403 |
| 3 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 156 |
| Всего | 940 |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Солонцовского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Солонцовского поселения  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Газоснабжение;

3.	Электроснабжение;

4.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Таблица 6

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | Х. Солонцовский: Арт. Скважина водозабор (100м. на восток от х. Солонцовского), тип подземный - 1 скважина без очистки, подача водопроводом - общий дебит 37.9 м3/сут, лимит- т.мз/год. 2 общественных колодца, Родник. Х. Базковский Арт.скважина водозабор,(в северной части х. Базковский тип подземный - 1скважина -без очистки, подача водопроводом, - общий дебит 43.7 м3/сут, - лимит - т. м3/год. Х. Заикинский: Арт. Скважина водозабор (150м. на юго-запад от х. Заикинского) – 1 скважина без очистки, подача водопроводом, общий дебит-68.9 мз/сут. 5 общественных колодца на территории села. Х. Дубровский: -1 арт. скважина- без очистки (в западной части х. Дубровский)- общий дебит-37.9 мз/сут, 2км. Водопровода – 100% износ |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | Х. Солонцовский насосная 1-го подъема, 1 насос-1ЭЦВ6-10-80, 4.0 КВт 10мз/час. Х. Базковский Насосная 1-го подъема, насос -1ЭЦВ6-10-80, 4.0КВт, 10мз/час Х. Заикинский Насосная 1-го подъема, насос 2ЭЦВ6-16-75, 5.5КВт,16мз/час, Х. Дубровский Насосная 1-го подъема, насос -1ЭЦВ6-10-80, 4.0КВт, 10мз/час |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | Х. Солонцовский -12км. Износ - 20% Х. Заикинский -7км. – 60% Х. Базковский -5км. – 60% Х. Дубровский -2км - 100% |

На территории Солонцовского сельского поселения подачу воды в водопроводные сети  осуществляет МП ПУ ЖКХ Верхнедонского района лицензия: серия- РСТ, номер -00517, вид лицензии-ВЭ от 14.04.1997г. сроком до 01.04.2017г. согласно договора.                 Эл. адрес Верхнедонское МП ПУ ЖКХ – vdkomhoz@majl.ru  руководитель Карташов Дмитрий Романович

р/т.-8(86364)31-3-81

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором первого подъема из 4 арт. скважин поселения.

.

Большая часть зданий в поселении обеспечена водопроводом.

Таблица № 7

Сети водоснабжения Муниципального образования

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес ,технические характеристики | Год постройки | Площадь, протяженность, кв. метров,п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18011028 | Водопроводные сети холодного водоснабжения, литер - | Х. Солонцовский. | 1985 | 12000 | Постановление № 72 от 22.12.2006г. | 1574,4 | 1131.78 |
| 2 | 18011037 | - | Х. Заикинский. | 1985 | 7000 | Постановление № 72 от 22.12.2006г. | 232,09 | 232,09 |
| 3 | 18011036 | - | Х. Базковский. | 1980 | 5000 | Постановление № 72 от 22.12.2006г. | 385,05 | З64.4 |
| 4 | 18011078 | 1Л. | Х. Дубровский | 1980 | 2000 | Решение суда от 15.11.2012г. | 15,98 | 6.4 |

Данные сети – собственность  Солонцовского сельского поселения и содержатся в безвозмездном пользовании согласно договора Верхнедонским МП ПУ ЖКХ.

В связи с тем, что на территории поселения в ближайшей перспективе планируется новое строительство, особенно в х. Заикинский- индивидуальное строительство, Базковский – строительство промышленной зоны и расширение х. Пузановский за счет строительства малоэтажной индивидуальной застройки требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим,  в проекте Генерального плана  поселения  предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения .

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне Солонцовского сельского поселения исполнилось уже более 30 лет - степень их износа составляет  до 60 %.  Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации сельского поселения , не у эксплуатирующей организации Верхнедонское МП ПУ ЖКХ не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния сетей водоснабжения.

Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом домовладении. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Х. Пузановский  централизованным водоснабжением не обеспечен, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории села имеется 1 действующий общественный колодец с забором воды ручным способом. Расширение х. Пузановский возможно за счет строительства малоэтажной индивидуальной застройки, строительство водопровода в перспективе возможно.

Х. Дубровский вода подается из арт.скважины подземным способом насосом 1-го подъема, трубы  центрального водопровода на 100% изношены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории хутора имеется 2 действующих общественных колодцев с забором воды ручным способом. Необходим капитальный ремонт водопроводной сети с заменой 2 км труб.

4.2. Водоотведение

Централизованная канализация

В Солонцовском сельском поселении централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Тарифы на товары и услуги

Таблица № 8

Оплата услуг  водоснабжения для первой группы потребления

Верхнедонским МП ПУ ЖКХ  на 01.01.2013 г.

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив | Цена | ставка | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | умывальник | 2,73 | 24,93 | 68,06 |  |
| 2 | Умывальник,стойка,унитаз, ванна | 6,39 | 24,93 | 159,3 |  |
| 3 | Умывальник, мойка, ванна | 5,79 | 24,93 | 144,34 |  |
| 4 | Повышенными системами благоустройства | 12,57 | 24,93 | 313,37 |  |
| 5 | Дворовая колонка | 2,1 | 24,93 | 52,35 |  |
| 6 | Уличная колонка | 0,75 | 24,93 | 18,7 |  |
| 7 | Легковой автомобиль | 1,5 | 24,93 | 37,74 |  |
| 8 | Грузовой автомобиль | 2,1 | 24,93 | 52,35 |  |
| 9 | мотоцикл | 0,9 | 24,93 | 22,44 |  |
| 10 | КРС | 1,8 | 24,93 | 44,87 |  |
| 11 | лошадь | 1,5 | 24,93 | 37,4 |  |
| 12 | свинья | 0,75 | 24,93 | 18,7 |  |
| 13 | Овцы, козы | 0,3 | 24,93 | 7,48 |  |

Полив приусадебного участка 1 сотка – 448,74

СХЕМА  №1

Водопроводных сетей х. Заикинский, х. Базковский

СХЕМА №2

Водопроводных сетей  х. Солонцовского