РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СОЛОНЦОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12. 2020г.                                     №  83                                  х. Солонцовский

О внесении изменений в постановление

администрации Солонцовского сельского

поселения от 24.12.2015 г. №90

«Об утверждении программы комплексного

развития системы коммунальной

инфраструктуры на территории

Солонцовского сельского поселения на 2016-2020 годы.»

В соответствии с Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования «Солонцовское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации Солонцовского сельского поселения от 24.12.2015 г. №90 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Солонцовского сельского поселения на 2016-2020 годы» следующие изменения:

  - По тексту постановления слова «на 2016-2020 годы» заменить словами «на 2016-2030 годы».

  - Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

###### Глава Администрации  Солонцовского

###### сельского поселения                                                              А.В.Елисеев

Приложение

к постановлению № 83

от 30.12.2020

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО  РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2030 ГГ.

Структура муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Солонцовского сельского поселения Верхнедонского  района Ростовской области на 2016-2030 годы.

Раздел I

| 1. Паспорт Программы | 3 |
| --- | --- |
| Раздел II |  |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 2.1. Краткий анализ систем коммунальной инфраструктуры 2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. |  |
|  | 6 |
|  | 11 |
| Раздел III 3. Перспективы развития Солонцовского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 3.1. Количественные показатели перспективы развития Казанского сельского поселения. |  |
|  | 13 |
| Раздел IV 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 15 |
| Раздел V 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 18 |
| Раздел VI 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 24 |
| Раздел VII 7. Управление программой | 28 |

Раздел I

Паспорт программы.

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Солонцовского сельского поселения Верхнедонского района Ростовской области на 2016 - 2030 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки (нормативная база) | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Решение коллегии Администрации области от 14.12.2009г. № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ростовской области»; |
| Заказчик программы | Администрация Солонцовского сельского поселения Верхнедонского района |
| Разработчик программы | Администрация Солонцовского сельского поселения Верхнедонского района |
| Цели программы | Целями программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Солонцовского сельского поселения Верхнедонского района являются: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |
| Задачи программы | Обеспечение более комфортных условий проживания населения Модернизация и оптимизация систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение); Совершенствование системы энергосбережения; Снижение потерь коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации | Этапы реализации не выделяются Срок реализации программы 2016-2030 гг. |
| Объём и источники финансирования | Источниками финансирования являются средства областного и местного бюджетов, а так же внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса). |
| Осуществление контроля | Общее руководство осуществляется Администрацией Верхнедонского района, оперативное управление ходом реализации программы осуществляется Администрацией Солонцовского сельского поселения. |

Раздел II

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

2.1. Краткий анализ систем коммунальной инфраструктуры

Система теплоснабжения.

Теплоснабжение Солонцовского сельского поселения в настоящее время обеспечивается локальными котельными на твердом топливе, и от индивидуальных АОГВ.

На территории х. Солонцовский расположено 3 котельных:

-  котельная на твердом топливе (уголь) (котел Дон-16  – 1 шт.) энергонезависима (обслуживает Солонцовский СДК);

- котельная на твердом топливе (уголь) (котел ДОН-16  – 1 шт.) энергонезависима (обслуживает МДОУ детский сад "Светлячок");

На территории х. Заикинский расположена 1 котельная:

- котельная на твердом топливе (уголь) (котлы Универсал  – 2 шт.) энергонезависима (обслуживает Базковский СК)

На территории х. Пузановский котельных нет.

Производительность котельных в сельских населенных пунктах и перерабатывающих отраслях инфраструктуры АПК, в зависимости от тепловых нагрузок и планировочных решений, будут определяться на последующих стадиях проектирования в соответствии с комплексной программой социально-экономического развития района.

Система водоснабжения.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение х. Солонцовский, х. Заикинский, х. Базковский осуществляется от следующих водозаборных скважин (ведомственная принадлежность – муниципальная собственность):

- скважина №1 (х. Базковский) – степень износа оборудования – 80%;

- скважина №2 (х. Солонцовский) – степень износа оборудования – 80%;

- скважина №3 (х. Заикинский) – степень износа оборудования – 80%;

- скважина №4 (х. Заикинский)- степень износа оборудования – 0,05%

Общая мощность водохозяйственных сооружений х. Солонцовский составляет 384 куб.м./сут., х. Базковский – 480 куб.м./сут, х. Заикинский – 480 куб.м./сут . Фактическая производительность каждой скважины – х. Солонцовский - 128 куб.м./сут.;  х. Базковский - 160 куб.м./сут.; х. Заикинский  - 160 куб.м./сут.

Остальные скважины и колодцы на территории Солонцовского сельского поселения имеют воду технического качества.

В х. Пузановский и х. Дубровский централизованное питьевое водоснабжение отсутствует, так в х.Дубровский износ водопроводных труб-100%, имеются скважины в личных подворьях, колодцы, в основном у 80%  воды практически нет.

При этом оборудование достаточно изношено (в среднем – до 80 %), долгое время не производились реконструкционные работы. Очистные сооружения отсутствуют.

Состояние зон санитарной охраны (I, II пояс) – удовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса также оценивается удовлетворительно. Качество воды соответствует ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая".

Протяжённость водопроводной сети составляет 26 км.

Потребление воды составляет  448 м3. Все имеющиеся водопроводные сети изношены на 80 %. Все они работают, но для их реконструкции требуются значительные капвложения.

Население Солонцовского сельского поселения обслуживает Верхнедонское МППУ ЖКХ. Тариф платы населения за использование данного ресурса по приборам учёта составляет 35,80 рублей за 1 м3. Поставка ресурса к потребителям осуществляется по закрытой системы водопровода.

Система водоотведения (утилизация жидких бытовых отходов).

На территории Солонцовского сельского поселения централизованной системы водоотведения нет. Жители и организации имеют  частные выгребные ямы. Водоотведение в Солонцовском сельском поселении осуществляется путём вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО).

Утилизация твердых бытовых отходов.

Утилизация твёрдых коммунальныхотходов (ТКО) на территории Солонцовского  сельского поселения осуществляется ООО «Экострой-Дон» путём вывоза ТКО на свалку. Работа по вывозке твердых коммунальных отходов осуществляется  спецавтомобилями.. Стоимость вывоза ТКО составляет 546,22рублей за 1 м3.

Система газоснабжения.

Источником газоснабжения является газораспределительная станция (ГРС) «Ташкент II» на территории Мешковского сельского поселения. Газопровод давлением 12 атм. проложен вдоль автотрассы ММ 61-39.

Газифицировано только два населенных пункта – х. Заикинский и х. Базковский, на территории которых действуют 2 газораспределительных пункта (ГРП).

Поставка газа потребителям осуществляется через систему воздушных и подземных газопроводов. Объём потребления газа  составляет 1220 тысяч м3. Тарифная плата  за 1 м3 составляет 6,33 руб.

Система электроснабжения.

Услуги по электроснабжению жителей Солонцовского сельского поселения осуществляет  ООО «Ростовэнерго».Данная организации обслуживает все населённые пункты Солонцовского сельского поселения. Тарифная плата за 1 кВт/час составляет 2.88 руб.

Электроснабжение населенных пунктов обеспечивается подводящей ЛЭП 10 кВ от электроподстанции  ЭП "Казанская" 110/35/10 кВ, расположенной западнее х. Заикинский Солонцовского сельского поселения в ст. Казанской от которой в свою очередь запитываются 3 трансформаторных подстанции 10(6)/0,4 кВ в х. Солонцовский, 2 трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ в х. Заикинский , 2 трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ  в х. Базковский и 1 ТП в х. Пузановский.По территории поселения вдоль автодороги Р-61-93 проходят транзитные воздушные ЛЭП 35 кВ.

Границы санитарно-защитных зон вдоль трасс воздушных линий с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрических полей по обе стороны от них приняты на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к воздушной линии (в соответствии с действующими Нормативами градостроительного  проектирования городских округов и поселений Ростовской области):

- 10 м – для линий напряжением до 20 кВ;

- 15 м – для линий напряжением 35 кВ;

- 20 м – для линий напряжением 110 кВ;

- 25 м – для линий напряжением 150-220 кВ.

Краткая характеристика систем коммунальной инфраструктуры Солонцовского сельского поселения

По Солонцовскому сельскому поселению организация коммунального комплекса с муниципальной формой собственности является Муниципальное  предприятие Верхнедонское МППУ ЖКХ расположенное по адресу 346170,    Ростовская обл., Верхнедонской район, ст. Казанская, ул. Производственная,6. директор – Лисьих Николай Валентинович. Данному предприятию согласно договору о безвозмездном пользованию отданы водопроводные сети Солонцовского сельского поселения на обслуживание (26 км.)

Для увеличения прибыли и привлечения инвестиций  предприятию необходимо расширение сетей предоставляемых услуг.

На территорию Верхнедонского района поставкой газа занимается ООО «ГАЗПРОМ межрегионгаз Ростов-на-Дону», а транспортировку осуществляет  ОАО «Ростовоблгаз» филиал «Вешенскрайгаз». На территории поселения отсутствуют предприятия производящие тепловую энергию Все организации предоставляющие коммунальные услуги действуют  на договорной основе, ОАО «Ростовэнерго», и Верхнедонское МППУ ЖКХ действуют на основе постоянного договора, который заключается при присоединении абонента к сети. ОАО «Ростоврегионгаз» предоставляет услуги на основе ежегодно перезаключаемых договоров.

2.2.  Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании Постановлений Администрации Верхнедонского  района  от 24.09.2010г. № 909 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнедонского  района на период до 2020 года»».  На основании вышеуказанных документов Солонцовским сельским поселением принята программа энергосбережения: Постановление от 10.08.2011 года № 57 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Солонцовского сельского поселения Верхнедонского района на период до 2030 года»».

90 % оплаты за используемые энергетические ресурсы производилось по фактическому потреблению, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

Укомплектованность приборами учёта бюджетной сферы составляет 100%.

Средняя укомплектованность приборами учета энергоресурсов  жителей Солонцовского сельского поселения составляет 83 %.

Результаты реализации программы в 2016 году представлены в таблице 17 (раздел 4 обосновывающих материалов).

На основании программы энергосбережения проводятся мероприятия по утеплению помещений, замене окон, замене светильников (накаливания на энергосберегающие) и установке приборов учёта вновь подключившимся абонентам.

Реализация новых положений Программы строится на основании Федеральных и Областных законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:

-  выявление возможных источников экономии бюджетных средств;

- снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;

- модернизацию систем водо- и теплоснабжения путем оптимизации режимов работы оборудования и коммуникаций, диспетчеризации и автоматизации, новой технологии замены и прочистки сетей;

- повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов;

- учет фактически полученной экономии;

- определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;

- применение энергосберегающих технологий.

Раздел III

3. Перспективы развития Солонцовского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Количественные показатели перспективы развития Солонцовского сельского поселения.

# На территории Солонцовского сельского поселения расположено 5 населенных пунктов, численность населения которых составляет 838 человек (по состоянию на 01.01.2021 г.).

Динамика численности населения показывает, что численность Солонцовского сельского поселения снизилась в основном за счет естественной убыли населения представлено в таблице 3(раздел 1 обосновывающих материалов).

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения Солонцовского сельского поселения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 456	 человека (57,9 % от общей численности населения), из них заняты в производстве – 171 человека. Это свидетельствует о наличии резерва трудоспособного населения и проблемы его использования таблица 5 (раздел 1 обосновывающих материалов).

В соответствии с вышеуказанными показателями был рассчитан прогноз численности населения Солонцовского сельского поселения на перспективу в разрезе населенных пунктов показан в таблице 7 (раздел 1 обосновывающих материалов).

Сводные данные по жилому фонду на территории Солонцовского сельского поселения,  представленные Администрацией  поселения, приведены в таблице № 8 (раздел 1 обосновывающих материалов).

Средняя жилищная обеспеченность по Солонцовскому сельскому поселению составляет 30,8 м2 . Общая площадь жилого фонда 27 300 м2.

Основные показатели сельского хозяйства Солонцовского сельского поселения (по категориям хозяйств) показаны в таблице 11 (раздел 1 обосновывающих материалов),  и валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств таблица 12 (раздел 1 обосновывающих материалов).

Субъекты хозяйственной деятельности, зарегистрированные на территории Солонцовского сельского поселения в таблице 13 (раздел 1 обосновывающих материалов).

Земельные ресурсы сельхозпроизводителей на территории Солонцовского сельского поселения таблица 14 (раздел 1 обосновывающих материалов).

На территории поселения осуществляют свою деятельность сельхозпредприятия: СПК «Орехово», СПК «Дубровский», ЗАО Вешенский «Рыбколхоз», ООО «Мутилинское», 1 индивидуальный предприниматель (не образовав. КФХ)  Шурупов А. Н.

365 личных подсобных хозяйств осуществляют индивидуальную трудовую деятельность по выращиванию картофеля и овощных культур.

Прогнозируемое увеличение спроса  на коммунальные услуги составляет в среднем 8 % ежегодно.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселках и создание благоприятной среды обитания на территории Солонцовского сельского поселения.

Раздел IV

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Общая площадь жилого фонда Солонцовского сельского поселения составляет 27 300 м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Солонцовскому сельскому поселению составляет 30,8 м2 .

Ветхого и аварийного жилого фонда на территории поселения нет.

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство таблица 1. Средний уровень благоустройства жилого фонда   Солонцовского сельского поселения составляет 85 %.

| Оборудовано | Уровень благоустройства % |
| --- | --- |
| Водопроводом | 80 |
| Утилизация ЖБО | 100 |
| Утилизация ТБО | 60 |
| Газом | 80 |
| Электричеством | 100 |

Таблица № 1

Основными направлениями развития Солонцовского сельского поселения являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Рассмотрим основные направления каждой системы в отдельности:

1. Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

2. Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

3.Утилизация бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территории поселения;

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

-улучшение экологического состояния поселения;

-обеспечение надлежащего сбора, вывозки  и утилизации биологических отходов.

4. Развитие системы электроснабжения:

- Повышение качества электроснабжения (освещения):

- Снижение затрат на ремонт осветительных систем.

- Повышение надежности системы.

5. Развитие системы газоснабжения:

- Расширение системы газоснабжения;

- Повышение надёжности газоснабжения.

Ожидаемые результаты, достигаемые в процессе реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Солонцовском сельском поселении, описаны в таблице 18 (раздел 5 обосновывающих материалов).

Данные показатели охватывают все системы коммунальной инфраструктуры, а так же коммунальное хозяйство в целом. Каждая система коммунальной инфраструктуры рассматривается по двум показателям: техническим и финансово-экономическим.

Критерии технических показателей определены следующими целевыми индикаторами:

1. Надёжность обслуживания систем (повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями):

- количество аварий и повреждений на1 км сети в год;

- износ коммунальных систем;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- доля ежегодно заменяемых сетей.

2. Сбалансированность системы газоснабжения (обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения):

- уровень использования производственных мощностей.

3. Ресурсная эффективность газоснабжения (повышение эффективности работы системы газоснабжения):

- удельный расход;

- удельный расход топлива.

Критерии финансово-экономических показателей определены следующими целевыми индикаторами:

1. Ресурсная эффективность газоснабжения (повышение эффективности работы системы газоснабжения):

- численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей;

- фондообеспеченность системы газоснабжения;

- средняя норма амортизационных отчислений.

2. Доступность для потребителей (повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению):

- охват услугами.

Раздел V

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Инвестиционные проекты, реализуемые в Солонцовском сельском поселении, приведены в таблице 23 (раздел 11 обосновывающих материалов).

В сфере развития инженерной инфраструктуры: газификация населенных пунктов Солонцовского сельского поселения, реконструкция котельных общественных и производственных зданий с переводом их на газовое топливо. Начало проектных и строительных работ планировалось на  2016 - 2030гг.

Модернизация системы теплоснабжения: целью данного проекта является достижение надёжного и качественного теплоснабжения, снижение стоимости выработки тепловой энергии. Котельное оборудование на большинстве котельных имеет большой процент износа 70%, так как оборудованы котлами старой конструкции, которые морально и физически устарели.

Основным топливом  для котельных  является  уголь.

Затраты на реализацию данного проекта составляют 2000 тыс. руб. Данный проект преследует следующие результаты:

- повышение качества теплоснабжения;

- утепление чердачных покрытий и подвалов, входных дверей, утепление (или замена) окон, утепление фасадов, контуров зданий, что позволит снизить потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями на 30%;

- повышение надёжности системы теплоснабжения;

- снижение расходов на оплату тепловой энергии за счёт снижения тарифа за тепловую энергию.

Срок исполнения 2016-2030гг.

Реконструкция и модернизация водопроводных сетей: целью данного проекта является  предотвращение аварийных ситуаций,  исключение потерь воды; стабилизация водоснабжения. Стоимость данного проекта составляет      1050 тыс. руб.  Ожидаемые эффекты:

- повышение качества водоснабжения;

- снижение затрат на ремонт прорывов;

- повышение надежности водоснабжения;

- замена до 50% труб в системе водоснабжения, с истекшим сроком эксплуатации, что позволит снизить потери в водопроводе на 20%.

Срок исполнения 2016-2030гг.

Реконструкция системы электроснабжения: цель данного проекта является расширение системы электроснабжения.

Стоимость данного проекта составляет 2165 тыс. руб. Ожидаемые эффекты:

- снижение затрат на ремонт осветительных систем.

- повышение надежности системы.

- модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой энергосберегающих светильников, что позволит обеспечить ежегодную экономию 20% от годовых затрат на  систему освещения

Срок реализации 2016-2030гг.

Мероприятия по энергосбережению: Данные мероприятия направлены на снижение потерь энергоресурсов и энергии, а так же оптимизацию систем энерго и ресурсообеспечения.

В связи с изменением финансирования и по итогам ежегодного мониторинга в программу инвестиционных проектов могут,  вносится изменения (корректировки).

В связи с большими протяжённостями населённых пунктов и малым количеством жителей развитие единой системы водоотведения (канализационной системы) не является приоритетным на территории Солонцовского сельского поселения. Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Постановление от 10.08.2011 года № 57 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Солонцовского поселения Верхнедонского района на период до 2020 года»».

Основными целями, которой являются переход Солонцовского сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района:

- снижение себестоимости производства жилищно-коммунальных услуг;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;

- сокращение бюджетных дотаций на оплату энергоресурсов;

- создание нормативной базы материальной заинтересованности производителей жилищно-коммунальных услуг и выполнения мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов;

- переход на оплату за фактическое потребление энергоресурсов по показаниям приборов учёта и создание материальной базы для перехода на 100 % оплату услуг ЖКХ.

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а так же сбора и анализа информации об энергоёмкости экономики сельского поселения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно - энергетических  балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Согласно данной программы в Солонцовском  сельском поселении ведётся работа по минимизации ресурсо- и энергопотребления.

Для реализации данной программы, а так же развития инфраструктуры коммунального хозяйства предусмотрены следующие затраты по направлению энерго- и ресурсосбережения:

1. Установка приборов учёта;

2. Замена э/ламп на энергосберегающие;

3. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

4. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ.,

5. Переход к энергосберегающим технологиям.

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке. Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, таблицы 19 и 20  (раздел 6 обосновывающих материалов).

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное и современное.

Результатами реализации данной программы являются следующие показатели:

- снижение уровня физического износа оборудования в связи с применением энергоёмкого оборудования по теплоснабжению до 15%, водоснабжению до 20 %. Электроснабжению до 20 %;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии до 30 %;

- полный переход на приборный учёт при расчётах бюджетных организаций расположенных на территории  сельского поселения;

- создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Раздел VI

6.1 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

## Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солонцовского сельского поселения, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

## Предполагаемое финансовое обеспечение Программы.

## Основными источниками инвестирования Программы являются:

## • средства, организаций коммунального комплекса  и кредитные средства (внебюджетные средства).

## • средства федерального бюджета.

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Финансовое обеспечение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Солонцовского сельского поселения обозначены в таблице 24 (раздел  12 обосновывающих материалов).

По итогам ежегодного мониторинга в программу финансирования могут быть внесены изменения (корректировки).

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району представлена в таблице 2

Таблица  № 2

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год оценка | 2024 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата населением коммунальных услуг, % | 95,0 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 98,0 |

Средний показатель оплаты населения с 2011 года по 2015 год составляет 93,9 % прогнозируемый 98%, в перспективе 100%.  Данный показатель для района должен быть не менее 89%.

Критерии доступности рассчитаны в соответствии с методическими рекомендациями центра муниципальной экономики и права по разработке критериев и оценке доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса таблица 27 (раздел 16 обосновывающих материалов).

Динамика изменения тарифов в период реализации программы, показана в таблице 25 (раздел 14 обосновывающих материалов).

Данная динамика отражает изменения тарифов в соответствии с потребностями необходимыми  для реализации программы, а так же нормативными актами Ростовской области в части ценообразования тарифов.

При установленных на территории Солонцовского сельского поселения тарифах на коммунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, максимальное значение платы за коммунальные услуги  в 2012 году составляет 12% от  среднемесячного совокупного дохода семьи из 3 человек, на одного человека 13,6%.  Этот показатель не превышает предельного значения доли расходов  на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  из 3 человек -18% .

На сегодняшний день средняя плата населения по коммунальным услугам составляет 2000 руб. (в данный показатель не включена плата по услугам связи, так как данная услуга имеет специфическую тарификацию и определить средние затраты населения по данной услуге с точностью не возможно).

Средний процент жителей Солонцовского сельского поселения, которым предоставляется  социальная поддержка и субсидии составляет 4,0 %.

Доля софинансирования областного и местного бюджета на социальную поддержку и субсидии населения составляет: областной бюджет 100%, местный бюджет 0%.

Плата населения за коммунальные услуги и расход бюджета на социальную поддержку населения показаны в таблице 26 (раздел 15 обосновывающих материалов).

Раздел VII

Управление программой.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Солонцовского сельского поселения, оперативное управление (контроль) осуществляется органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для реализации анализа и оценки  осуществляемых мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а так же представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путём разработки инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим  в Программу (таблица 3).

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельных общественных и производственных зданий с переводом их на газовое топливо | 2016-2030гг. |
| 2. | Реконструкция сетей электроснабжения муниципального образования (наружное освещение) | 2016-2030гг. |
| 3. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей | 2016-2030гг. |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению | 2016-2030гг. |

Предоставление отчётности по выполнению Программы осуществляется путём проведения ежегодного мониторинга по следующим показателям (мониторинг проводится по каждой системе отдельно):

- Надёжность обслуживания систем коммунальной инфраструктуры:

- количество аварий и повреждений на 1км. в год;

- износ коммунальных систем;

- протяжённость сетей, нуждающихся в замене;

- доля ежегодно заменяемых сетей;

- уровень потерь при транспортировке.

2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры:

- уровень использования производственных мощностей;

- обеспеченность потребителей приборами учёта.

3. Ресурсная эффективность систем коммунальной инфраструктуры – удельные нормативы потребления.

Данные показатели являются техническими индикаторами надёжности обслуживания систем коммунальной инфраструктуры и обеспеченности жителей  Солонцовского сельского поселения предоставляемыми услугами коммунальной инфраструктуры.